VSE卡规格书

适用硬件版本 V：1.3

适用软件版本 VS2010

一、产品图例

- 安装图

三、参数说明

控制卡基色类型： 全彩

控制范围：无灰度：16S 4096*256 (屏幕单板像素点为：32*32或64*32）

32S 4096*512 （屏幕单板像素点为：64*64）

有灰度：16S 1024*256 (屏幕单板像素点为：32*32或64*32）

32S 1024*512 （屏幕单板像素点为：64*64）

接口类型：千兆网口 、RS232（串口）、RS485（半双工）

供电：+5V，额定电流不小于0.5A。

功耗：数据通讯时平均约为0.35A * 5V=1.75W；

空闲（休眠）时约为0.02mA * 5V=0.1W。

工作环境：-20～60℃，90%RH（无凝结）

存储环境：-40～75℃，90%RH（无凝结）

安装尺寸：114mm*91.5mm

重量：92g

四、性能特点

| 内容 | 性能 |
| --- | --- |
| CPU类型 | ARM9 |
| 内存容量 | 256 MByte |
| FLSH容量 | 16MByte |
| 网口通讯 | 标准网口（1000M、1000M、10M自适应） |
| 串口通讯速率 | RS232通讯速率为全双工方式 115200~9600bps可调整 RS485通讯速率为半双工方式 115200~9600bps可调整 |
| 无线接入 | GPS、GPRS、CDMA |
| 支持扫描模式 | 2S、4S、5S、8S、10S、16S、20S、32S、静态模式 |
| 显示灰度级 | 无灰度、8级、16级灰度、256级灰度 |
| 软件模式 | 软件实现显示屏内逻辑分割，各逻辑区独立动作独立显示，互不影响 |
| 显示内容 | 文本、图片 |
| 显示方式 | 顺序显示 |
| 显示效果 | 1、文字、图片叠加显示； 2、透明显示； 3、多种动作方式显示； 4、文字特效显示； 5、动作速度可调。 |
| 内码支持 | 1、内置国标汉字库； 2、支持纯文字屏、区位码传输； 3、16/24点阵的宋体字库（占用0.8MByte FLASH空间）。 |
| 时钟功能 | 1、完善的时钟显示功能； 2、年月日、星期、农历可以自由组合； 3、正计时、倒计时显示； 4、模拟时钟显示； 5、显示字体、字号、颜色、位置等可以任意设定。 |
| 自动开关屏 | 支持计算机远程开关屏功能或设定时间自动开关屏功能 |
| 自动调节亮度节 | 支持（需要加亮度传感器） |
| （软）自动调节亮度 | 支持（计算机设定非线性亮度调节） |
| 温湿度检测 | 支持屏体温湿度自动检测功能 |
| 系统扩展 | 支持多用途接入、系统功能扩展 |